危化品储存方案

方案三：五层十门危化品存储柜

一、产品图片及配置

| 图片 | 参数 | 配置 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称：危化品存储柜 开门方式：五层十门 锁具：每层独立双锁结构 层板：5块PP托盘 规格尺寸：H1800*W900*450（mm） 重量：85kg 颜色：黄色/蓝色（环氧树脂喷涂） | 法兰接口 排风系统 调整脚 静电夹 使用说明书 | ￥7800.00 |

二、产品参数

1、全部双层防火钢板结构，内外表面经环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。

2、两层钢板之间相隔38mm绝缘层，柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、热稳定性极好，无毒环保，厚度≥38 mm，填充紧密。

3、五层各自独立对开门，柜门安装内嵌式金属把手；每层配置两把安全锁，双人管理，安全可靠。

4、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个防爆轴流风机，风机具防爆检测报告，控制开关设置柜体顶部的右上角，配可拆卸式法兰接口。

5、每层搁板上设有瓷白色PP聚丙烯耐腐蚀托盘，一次开模成型。

6、每层门板上设有醒目标志牌，插放各种药品铭牌。

7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。

8、内置防静电接地连接器（外侧板处），轻松实现接地，安全可靠。

9、柜底装有φ50mm四个尼龙脚轮，耐腐蚀、静音、耐磨便于存储柜柜体移动；前轮有2个手动调节罗杆，方便存储柜定位。

三、可以提供的资质

1、通过ISO9001质量体系认证

2、通过职业健康安全管理体系认证

3、通过环境管理体系认证

4、欧盟CE认证