危化品储存方案

方案一：学校专用易燃品毒害品储存柜

一、产品图片及配置

| 图片 | 参数 | 配置 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SF-WYRG02 规格尺寸：H1840*W900*D510mm 开门方式：双开门 锁具：电子密码锁+机械锁双锁配置 层板：3块PP阶梯式一体注塑成型活动层板 托盘：一块渗漏托盘一体注塑成型 颜色：黄色（环氧树脂静电喷涂） | 法兰接口 排风系统 温湿度、时控风机一体式液晶面板操作系统 时控开关 双密码锁 静电夹 使用说明书 | ￥11800.00 |

二、产品参数

1、壳体全部采用1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于易燃品毒害品存储柜移动。

3、柜体设3块瓷白色一体注塑成型PP聚丙烯阶梯式活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。

4、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

5、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

6、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性。）

7、电子锁：应符合GB10409-2001中5.4要求。

8、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。

11、温湿度、时控控制一体式液晶面板操作系统

a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。

b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。

c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。

d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。

e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)

9、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。

10、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便清洗。

12、配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。

13、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

三、需提供的资质

1、产品符合Q/320205  XBB001-2014标准

2、通过ISO9001质量体系认证

3、通过职业健康安全管理体系认证

4、通过环境管理体系认证

5、教育部检测报告

6、获中国教育装备行业协会推荐产品证书